## Slide 1
Kaldajoon on taganenud võrreldes 1959 aasta aerofotoga, viitab sellele, et selle õõtsiku kohapealt aegapidi kulutab, kusjuures peale 1995 aastat on kulutus olnud minimaalne, pea märkamatu kaardipildis. Punane ruut näitab kõige selgemat anomaaliat (kohe täitsa kandiline, sellist asja tavalislet looduses pole), kollane ja sininie näitavad ka midagi, mis on veidi erineval sügavusel

## Slide 2
Panin käsitsi alla ka 1959 aasta aerofoto (tegin ise koordinaadid). Samad kontuurid NB! Kui hästi vaadata, siis näed seal vanal aerofotol just seal meie anomaalia juures mingeid imelikku kontuure

## Slide 3
Nüüd tulevad järjest need anomaaliate kaardid paigutatuna ortofotole, kontuurid on koguaeg samad, muutub sügavus, alustame -50 cm (NB! Sügavused võivad pisut erineda, sest sügavuse väärtused on teoreetilised, kuna mul polnud seal ühtegi kinldat mõõdukas vajalikku hüperboole)
-50 cm

## Slide 4
-60 cm

## Slide 5
-70 cm

## Slide 6
-80 cm

## Slide 7
-90 cm

## Slide 8
-100 cm

## Slide 9
-110 cm

## Slide 10: Radargrammil on samuti ülimalt selgepiiriline anomaalia, sellist asja tavaliselt looduses ei esine

## Slide 11: Kokkuvõtteks
Võib öelda, et vahemikus 80-100 cm tuleb välja väga tugev ja selge anomaalia, mis on samas ka väga kandilise kujuga. Selliseid asju looduses ei esine, seeb peab olema mingi inimese poolt tehtud asi
Tugev anomaalia (sinakas lillakas kontuuri) mis oleks nagu kirde pool, see oleks nagu olnud mingi pigem hoonesse sissekäigu tee.
Kuna radari peal ei olnud näha mingit kivide anomaaliat, siis ma ei tea kas kaevamisel midagi selget välja tuleks. Tõenäoliselt on tegemist hoone põhjaga ja võib-olla on säilinud mingit puidust materjali vms.