## Slide 1: ANALÜÜTILINE KEEMIA JA INSTRUMENTAALANALÜÜS
Kert Martma
PhD
Tallinn 2022
Tallinna Ülikool

## Slide 2: 4. KAALANALÜÜS

## Slide 3
Kaalanalüüsi ehk gravimeetria aluseks on analüüdi muutmine rasklahustuvaks kindla koostisega ühendiks, mida on võimalik süsteemist eraldada ja kaaluda.
Kaalanalüüs on klassikaline analüütilise keemia meetod, mille abil saab määrata aine või ainete rühma sisaldust proovis.
Lihtsaim näide on tahkete osakeste analüüs vees.
Enamasti sadestatakse uuritav aine või ainete klass rasklahustuvaks sademeks.
Mõnel juhtumil uuritav aine aurustatakse ja kogutakse absorbendile. Niiskuse analüüsil mõõdetakse lihtsalt kaaluvahet.
Lahustuvuse kriteeriumid:
lahustuvuskorrutis Ks ja molaarne lahustuvus S.
KAALANALÜÜS

## Slide 4
Lahustuvuskorrutis Ks tuletatakse reaktsiooni tasakaalukonstandist.
AgNO3 + NaCl = AgCl (t) + NaNO3
AgCl (t) = Ag+ + Cl-
Molaarne lahustuvus S: analüüdi maksimaalne lahustuv kogus moolides liitri lahuse kohta.
AINETE LAHUSTUVUS
Ks on AgCl lahustuvuskorrutis

## Slide 5
AINETE LAHUSTUVUS
Sool | Ks | Lahustuvus S, mol/l
PbSO4 | 1,6 x 10-8 | 1,3 x 10-4
AgCl | 1,0 x 10-6 | 1,0 x 10-5
AgBr | 4 x 10-13 | 6 x 10-7
AgI | 1 x 10-16 | 1 x 10-8
Al(OH)3 | 2 x 10-32 | 5 x 10-9
Fe(OH)3 | 4 x 10-38 | 2 x 10-10
Ag2S | 2 x 10-49 | 4 x 10-17
HgS | 4 x 10-53 | 6 x 10-27

## Slide 6
Leida Pb2+ sisaldus vees.
Pb2+ + 2 Cl- → PbCl2 (s)
Analüüt Reagent Sade
Cl--ioonide liias sadeneb kogu lahuses olev Pb2+ PbCl2 kujul.
Kaalumise teel tuvastatakse moodustunud PbCl2 mass.
Sademe massi põhjal arvutatakse, palju sisaldus alglahuses Pb2+-ioone.
GRAVIMEETRIA NÄIDE

## Slide 7
Rauamaagist, mis sisaldab 60% raud(III)oksiidi viiakse raud lahusesse vesinikkloriidhappe abil, reaktsiooni tulemusena saadud sool kaalutakse reaktsioonisegust eraldamise järel ja saadakse kaalutiseks 50 grammi. Kui palju rauamaaki algselt analüüsiks võeti?
ÜLESANNE

## Slide 8
ANORGAANILISED SADEMED
Analüüt | Sadestaja | Sade | Kaalutav sade
Ba2+ | (NH4)2CrO4 | BaCrO4 | BaCrO4
Ba2+ | H2SO4 | BaSO4 | BaSO4
Ag+ | HCl | AgCl | AgCl
Al3+ | NH3 | Al(OH)3 | Al2O3
Fe3+ | NH3 | Fe(OH)3 | Fe2O3
Ca2+ | (NH4)2C2O4 | CaC2O4 | CaCO3 või CaO
Sb3+ | H2S | Sb2S3 | Sb2S3
As3+ | H2S | As2S3 | As2S3
Hg2+ | H2S | HgS | HgS
I– | AgNO3 | AgI | AgI
Br– | AgNO3 | AgBr | AgBr
CN– | AgNO3 | AgCN | AgCN
SO42– | BaCl2 | BaSO4 | BaSO4
Notes: Anorgaanilistel sadestajatel halb selektiivsus. Orgaanilistel sadestajatel sageli hea selektiivsus ühe või kahe iooni osas.
Gravimeetria on tänapäeval standardmeetod vee sulfaadisisalduse tuvastamisel.

## Slide 9
Kui proov ei ole lahuse kujul, siis see lahustatakse.
Vajadusel filtritakse.
Segavate lisandite korral eemaldatakse need. Kui vaja muudetakse keskkonna pH-d.
Seejärel sadestatakse analüüsitav aine sobiva reagendi abil. Vajadusel kasutatakse ka siin pH muutust või kõrgendatud temperatuuri.
Sade eraldatakse filtrimisel.
Filtrimise lihtsustamiseks võib segu eelnevalt ka tsentrifuugida.
Sageli pestakse sadet reagendi lahusega.
Sadet kuumutatakse, jahutatakse ning kaalutakse.
PROTSEDUURI KIRJELDUS

## Slide 10
KAALANALÜÜSI TÖÖVAHENDID
1850 a.
1920 a.
1860 a.

## Slide 11
SADEMETE FILTRIMINE
Kurdfilter
Büchneri kolb
Vaakumfiltrimise süsteem
Klaaskiudfilter
Tihend
Filtri hoidja

## Slide 12
SADEMETE FILTRIMINE
Süstlafilter
Levinuimad materjalid: teflon (PTFE), regenereeritud tselluloos (RC), tselluloosatsetaat (CA), tselluloosnitraat (CN), nailon (NY), klaasmikrofiiber (GF).
Poorsus enamasti 0,2 või 0,45 μm.
Veejoapump vaakumi tekitamiseks
Membraanpump
Rotatsioonpump

## Slide 13
Oluline on kasutada tuhavaba filterpaberit (saab kuumutamisel elimineerida).
Filterpaberit ei ole vaja eelnevalt puhastada.
Filterpaber ei talu pH äärmusi.
Alternatiivina filterpaberitele kasutatakse klaasfiltreid – taluvad happeid ja aluseid, kuid vajavad hoolikat puhastamist, võivad põhjustada saastumist ning kaalukadusid.
Pärast filtrimist on korrektne kontrollida, kas kogu aine on sadestunud – lisades filtraadile reagenti ja vaadeldes kas on märgata hägu tekkimist.
Sademe filtritavus: sõltub osakeste suurusest. Kõige keerulisem filtrida kolloidosakeste suspensiooni (osakesed 1 – 100 nm suurused).
FILTRIMINE
Kristallide kasvamine lahuses.

## Slide 14
SADEME OSAKESTE SUURUS
Sademe formeerumine kõrgendatud temperatuuridel (Ostwald ripening):
väiksed osakesed lahustuvad ja taas-sadenevad suuremate peale;
osakesed liituvad üksteisega;
sademesse haaratud lisandid liiguvad lahusesse.

## Slide 15
Sademe kuumutamine on oluline mitmest aspektist:
niiskuse eemaldamine;
filterpaberi põletamine;
sademe viimine keemiliselt püsivasse olekusse.
Analüüsi täpsust mõjutavad:
sademe lahustuvus;
sademe osakeste suurus;
lisandid sademes;
kuivatamis ja põletamistingimused.
SADEME KUUMUTAMINE

## Slide 16
Muhvelahjud sademete kuumutamiseks 200 – 1500 °C
AHJUD, MUHVELAHJUD
Muhvelahi
Kuivatuskapp
Portselantiigel
Plaatinatiigel

## Slide 17
Gravimeetria on tänapäeval standardmeetod vee sulfaadisisalduse tuvastamisel.
Sadestamiseks kasutatakse BaCl2 happelises keskkonnas (HCl lisamisega pH 4,5…5,0) – väldib BaCO3 või Ba3(PO4)2.
Lahust kuumutatakse 80–90 °C juures vähemalt 2 h.
Sade filtritakse tuhavaba filterpaberiga ja kuumutatakse 800 °C juures püsiva massini.
Alternatiivselt võib sademe filtrida klaasfiltertiiglisse ja kuumutada püsiva massini 105 °C juures.
Määramistäpsust vähendavad NO3- ja Cl- esinemine vees.
NÄIDE: VEE SULFAADISISALDUS
Notes: NO3 ja Cl sadenevad baariumsulfaadiga kaasa sageli. Tuleb eelnevalt veest eemaldada.

## Slide 18
Metallimaaki töödeldakse lämmastikhappe ja kaaliumkloraadiga, et viia kogu väävel sulfaadivormi.
Nitraadid ja kloraadid eemaldatakse soolhappega töötlemisel.
Sulfaat sadestatakse Ba2+ ioonide abil baariumsulfaadina ja kaalutakse.
NÄIDE: VÄÄVEL METALLIMAAGIS
BaSO4 sade
Püriit (FeS2)

## Slide 19
Dimetüülglüoksiim on kelaativ reagent, sadestab nikli roosa sademena.
Sade filtritakse klaasfiltertiiglisse ja kuivatatakse 120 °C.
ORGAANILISED SADESTAJAD
Notes: Sobib ka pallaadiumi analüüsiks.

## Slide 20
ORGAANILISED SADESTAJAD
Analüüt | Sadestaja | Sadestaja struktuur | Sade | Kaalutav ühend
Ni2+ | Dimetüülglükoksiim |  | Ni(C4H7O2N2)2 | Ni(C4H7O2N2)2
Fe3+ | Kupferroon |  | Fe(C6H5N2O2)3 | Fe2O3
Cu2+ | Kupron |  | CuC14H11O2N | CuC14H11O2N
Co2+ | 1-nitroso-2-naftool |  | Co(C10H6O2N)3 | Co või CoSO4
K+ | Naatriumtetrafenüül-boraat | Na[B(C6H5)4] | K[B(C6H5)4] | K[B(C6H5)4]
NO3- | Nitron |  | C20H16N4HNO3 | C20H16N4HNO3

## Slide 21
Vasemaak sisaldab 30% vask(II)oksiidi. Vask(II)oksiidi reageerimisel väävelhappega saadi 30 kg soola. Kui palju oli selleks tarvis võtta algset vasemaaki?
ÜLESANNE

## Slide 22
N2 toimib süsteemis kandegaasina, CaSO4 kasutatakse vee sidumiseks.
NaOH sisaldav toru kaalutakse enne ja pärast analüüsi, arvutatakse karbonaadi sisaldus proovis.
LENDUVATE VAHEÜHENDITE MEETOD
CaSO4
NaOH-ga kaetud silikaat (asbest)
CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O
CaSO4 sisaldav kuivatustoru
N2 + CO2
N2+ veeaur + CO2
N2
Vesinikkarbonaati ja väävelhapet sisaldav reaktsioonilahus
N2

## Slide 23
Vase sadestamine vaskelektroodile Cu(NO3)2 lahusest galvaanielemendis – siseelektrolüüs.
Katoodina kasutatud vaskplaat kaalutakse enne ja peale analüüsi saades sadenenud vase massi.
ELEKTROGRAVIMEETRIA
Anood
Vask (katood)
Soolasild
Voltmeeter

## Slide 24
Eelised
Meetod võib anda väga täpseid tulemusi (kaalanalüüsi on kasutatud paljude elementide aatommasside analüüsil).
Instrumentaalsed vead on minimaalsed.
Pole vaja arvukaid standardlahuseid (nt. kaliibrimisgraafiku tegemiseks).
Analüüsi läbiviimine on odav.
Kaalanalüüsi saab kasutada teiste instrumentide kaliibrimiseks.
Puudused
Võimaldab analüüsida korraga ainult ühte elementi või siis piiratud elementide gruppi.
Tänapäevane termokromatograafiline analüüs või elementanalüüs võimaldavad kiiremaid analüüse ja korraga suurema hulga ainete analüüsi.
Kaalanalüüsi meetod võib olla väga keerukas ning väike viga võib põhjustada suurt viga.
GRAVIMEETRIA EELISED JA PUUDUSED

## Slide 25
Termogravimeetria – tehnika, kus proovi massi mõõdetakse kontrollitud temperatuuriprogrammis.
Kontrollitud temperatuuriprogramm:
kuumutamine ja/või jahutamine lineaarselt;
isotermilised mõõtmised;
kuumutamise, jahutamise ja isotermilise astme kombinatsioon;
modernsed tehnikad – temperatuuriprogrammi muudetakse vastavalt proovi käitumisele.
TERMOGRAVIMEETRIA

## Slide 26
TERMOGRAVIMEETRIA
Temperatuur, °C
Proovi mass, %
Massi muutumise kiirus, %/°C

## Slide 27
TERMOGRAVIMEETRIA
Massi registreerimine
Termoandur
Gaasi sissevool
Kuumutus
Proov

## Slide 28
TERMOGRAVIMEETRIA
Ainete lagunemise uurimine sõltuvalt temperatuurist.
Ainete tuhastamine.
Lenduvate ühendite sisaldus, gaasikeskkond (O2, N2 jt).
Tiiglid: keraamiline, Al2O3 – tuha edasine analüüs (ICP).
Temperatuur, °C
Mass, %
Temperatuur, °C
Mass, mg
CaC2O4 · H2O
H2O
CO2
CO2
Notes: Kaltsiumoksalaadi lagunemine (20 C/min) – veevaba oksalaat, CO2 eraldumine (kaltsiumkarbonaat), CO2 eraldumine (kaltsiumoksiid).

## Slide 29
Polümeeride stabiilsus
TERMOGRAVIMEETRIA
(a) PVC
(b) Nailon-6
(c) LDPE
(d) PTFE
Temperatuur, °C
Proovi mass, %

## Slide 30
Tulemust mõjutavad tegurid
TERMOGRAVIMEETRIA
Instrumentaalsed mõjud
Temperatuuriseade kiirus
Ahju kambri gaasikeskkond
Gaasi voolukiirus kambris
Proovi aluse (tiigli) ehitus ja materjal
Proovist tulenevad mõjud
Keemiline koostis
Mass
Osakeste suurus
Pakitus
Soojusjuhtivus
Eeltöötlus
Enamasti on tulemused hästi reprodutseeruvad vaid sama masina piires.

## Slide 31: 5. VALGUS JA SPEKTROMEETRILISED MÕÕTMISED

## Slide 32
AJALUGU
William Hyde Wollaston (1766–1828)
William Hyde Wollaston avastas 1802. a. päikese spektris mustad jooned, mis tähistavad päikese atmosfääris toimunud teatud lainepikkustega valguse absorptsiooni.
Fraunhoferi jooned päikese spektris
Tähis | Element | λ, nm
A | O2 | 759,370
B | O2 | 686,719
C | Hα | 656,281
D1 | Na | 589,592
D2 | Na | 588,995
E | Fe | 527,039
F | Hβ | 486,134
G | Fe Ca | 430,790 430,774
H | Ca+ | 396,847
K | Ca+ | 393,366
Notes: Wollaston – inglise keemik. Avastas pallaadiumi ja roodiumi. Avastas meetodi, kuidas plaatinamaaki praktilistes kogustes rikastada – sai rikkaks, hoidis saladust peaaegu surmani. Arvas, et vähemalt 5 nendest joontest on värvide looduslikud piirid.

## Slide 33
AJALUGU
Joseph von Fraunhofer
(1787–1826)
Joseph von Fraunhofer uuris ja tähistas päikese spektri musti jooni, mis said nimeks Fraunhoferi jooned.
Päike
Prisma
Spekter
Notes: Fraunhofer – saksa optik. Leiutas seadme optiliste pindade täpseks lihvimiseks (poleerimiseks). Leiutas 1814 spektroskoobi. Avastas 574 musta joont päikese spektris – mis oli palju enam kui 7, mille leidis Wollaston.

## Slide 34
ELEKTROMAGNETLAINED
Lainepikkus, m
Gammakiirgus
Röntgenkiirgus
UV-kiirgus
Mikrolained
IP-kiirgus
Nähtav valgus
Raadiolained

## Slide 35
λ, lainepikkus
Suund
Elektriväli
Magnet-väli
Elektromagnetlaine
Valgus on elektromagneetiline kiirgus.
Valguse peamised omadused on intensiivsus, sagedus või lainepikkus, polarisatsioon.
Valgus võib käituda nii lainena kui osakesena.
Valguse uuringuid nimetatakse optikaks (füüsika).
Valguse uurimist tema seoses ainega nimetatakse spektroskoopiaks.
Elektrilise laengu kandjad – elektronid, aatomid, molekulid, antennid jm. väljastavad ruumis lainena levivat energiavälja – elektromagnetkiirgust. Elektromagnetlained koosnevad kahest ristiasuvas tasapinnas olevast võnkeväljast: magnet- ja elektriväljast.
VALGUS
λ – lainepikkus (m, cm, nm, Å)
ν – sagedus, lainete arv 1 sekundis, s-1

## Slide 36
Fotomeetriliste analüüsimeetodite aluseks on elektromagnetkiirguse ehk valguse seos ainega.
Vastavalt kasutatud valguse omadusele jaotuvad meetodid järgmiselt.
Spektraalanalüüs: uuritav aine kas neelab või kiirgab selektiivselt valgust.
Refraktomeetria: uuritavas aines toimub valguse murdumine.
Polarimeetria: uuritav aine on optiliselt aktiivne, muutes valguse polarisatsiooni tasapinda.
FOTOMEETRILINE ANALÜÜS
Polaroid
Polariseeritud laine
Mittepolariseeritud laine

## Slide 37
Hõõglambist lähtub pidev spekter
Emissioonspekter
Neeldumisspekter
Kuum gaas
Külm gaas
Footoni energia on võrdeline selle sagedusega: ΔE=h∙ν.
Footoni energia väikseim väärtus võrdub Plancki constandiga:
h = 6,6260693(11) x 10-34 J·s = 4,13566743(35) x 10-15 eV·s
EMISSIOON- JA ABSORPTSIOONSPEKTRID

## Slide 38
Elektromagnetkiirgus (EMK) koosneb valguskvantidest ehk footonitest.
Footoni energiast sõltub valguse lainepikkus ja sagedus.
E = hν = h ∙ c/λ; c – valguse leviku kiirus; cvaakum = 3,00 ∙108 m/s
AATOMSPEKTER
Aatomi ja valguse vaheline koosmõju
Elektron vahetab orbiiti, kui aatom kas emiteerib või absorbeerib EMK-d.
Aine atomaarkoostisele vastavad kindla λ -ga joonspektrid.
E1,E2,..., En
He2
Prisma
Joonspekter
Aatomspektri teke
Absorptisoon
Emissioon

## Slide 39
Kiirgusemissiooni saamiseks tuleb aine aatomid ergastada s.o. viia nad kõrgema energiavaruga olekusse. Sealt tagasi madalamale energianivoole minek vabastab seotud energiavaru.
Energiatasemete valik on igale aatomile omane suurus ja võimalikud energeetilised üleminekud annavad joonspektri.
EMK eraldumise puhul saame kiirgus- ehk emissioonspektri, neeldumisel neeldumis- ehk absorptsioonspektri.
AATOMSPEKTER
ΔE = Ei – Ek = hνik
i
k
0
Ergastumine normaalolekust
hνik hνik
Emissioon Absorptsioon

## Slide 40
Valguse absorptsioon (A) lahuses sõltub analüüdi kontsentratsioonist (c), valguse tee pikkusest lahuses (b) ja absorbeeriva aine iseloomust (ελ):
LAMBERT-BEERI SEADUS
Punane
Sinine
Kollane
Kollane
Sinine
Punane neeldub
Roheline
Valge valgus
I0
I
b
c, ε
Absorptsioon
Kontsentratsioon, g/l
Kaliibrimisgraafik
1 2 3 4 5
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
T – valguse läbilaskvus (transmissioon)

## Slide 41
Spektromeetria annab informatsiooni aine kohta kasutades ära selle hästi formuleeritud reaktsioone kokkupuutes valgusega.
Spektromeetria peamine tööriist on spektrofotomeeter, mis mõõdab valguse intensiivsust sõltuvalt lainepikkusest.
Spektromeetreid jagatakse nende töö-lainepikkuste, spektri saamismooduste ning mõõtmistehnikate järgi.
SPEKTROSKOOPIA

## Slide 42
Monokromaator
Proov
Fotodiood
Arvuti
Filter
D2 lamp
Volfram-lamp
Spekter
Lainepikkus, nm
Neelduvus
SPEKTROFOTOMEETER
Fotodiood
Võrdlus
Peegel
Monokromaator
Kiirejagaja
Proov
Fotodiood
Arvuti
Filter
D2 lamp
Volfram-lamp
Spekter
Lainepikkus, nm
Neelduvus
Ühekiireline spektrofotomeeter
Kahekiireline spektrofotomeeter

## Slide 43
Ühe- ja kahekiirelised spektromeetrid:
Kahekiirelised spektromeetrid mõõdavad kahe valguskiire intensiivsuste suhet (mõõtmised on stabiilsemad ning lihtsamad).
Ühekiirelised mõõdavad ühe kiire absoluutset intensiivsust (mõõtmiste lineaarne piirkond on sageli suurem).
Esimesed spektromeetrid kasutasid monokromaatoreid spektri analüüsimiseks, uuemates instrumentides kasutatakse ka dioodvõresid (palju fotosensoreid).
On ka spektromeetreid kus kasutatakse Fourier’ teisenduse meetodit kiiremaks spektraalse informatsiooni saamiseks.
Spektromeetri töö on lühidalt kirjeldatav järgmiste etappidena:
Valgusallikast suunatakse valguskiir läbi proovi.
Proov absorbeerib osa valgusest.
Detektor mõõdab kui palju valgust absorbeerus ning muundab tulemuse numbrinäiduks, mis trükitakse välja või kuvatakse ekraanil.
SPEKTROFOTOMEETRI EHITUS