## Slide 1
Lainepikkus, nm
Klorofüll a
Klorofüll b
Neelduvus
Ultravioletse ja nähtava valguse spektroskoopia.
Peamiselt kasutatakse ainete kontsentratsioonide määramiseks.
Teatud määral võib saada informatsiooni ka molekulide struktuuri kohta.
  Kromofooride sisalduse kontroll.
  Mõnel juhul ka spetsiifilise kromofoori identifitseerimine.
UV-VIS SPEKTROSKOOPIA
Roheline kromofoor
Punane kromofoor
Klorofüll
Heem

## Slide 2
UV-piirkond: 100–380 nm
Nähtava valguse piirkond: 380–760 nm
NIR (lähiinfrapunane piirkond): 780–3000 nm
UV-Vis detektor: 190–1100 nm
Meetod põhineb valguse neelduvuse uurimisel nähtavas ja UV piirkonnas.
Valguse absorbtsioon sõltub valentselektronide energia muutusest elektroonsetel üleminekutel.
Rühmi, mis kutsuvad esile valguse absorptsiooni piirkonnas 200–1000 nm nimetatakse kromofoorideks.
Sõltuvalt sideme kordsusest on ergastamisenergia (ja sellele vastav lainepikkus) erinev.
Suurimat energiat läheb vaja üksiksideme (C-C) ergastamiseks, mistõttu küllastunud süsivesinikud neelavad energiat piirkonnas alla 200 nm.
Kui süsinik on seotud vaba elektronpaari omava heteroaatomiga, siis toimub ergastamine veidi suuremal lainepikkusel, kuid siiski 200 nm piirkonnas.
UV-VIS SPEKTROSKOOPIA

## Slide 3
UV neelduvus on suurem ainetel, mis sisaldavad kordseid sidemeid: C=C, C=O, C=S, C=N, N=O, S=O jne.
Neeldumiskõvera kuju ja selle asukoht spektril on mõjutatud ka alküülrühmade (CnH2n+1) lähedusest ja arvust. Nt. iga kaksiksideme süsinikuaatomite juurde toodud alküülrühm nihutab neeldumismaksimumi u. 5 nm võrra suurema lainepikkuse poole.
Kordsete sidemete kuhjumine põhjustab nii neeldumisribade nihkumist suuremate lainepikkuste poole kui ka nende intensiivsuse kasvu.
Konjugeeritud kaksiksidemed nihutavad neeldumist suuremate lainepikkuste poole ~30 nm ühe sisseviidud C=C sideme kohta (1,3-butadieen neelab 217 nm juures, β-karoteen 511 nm juures, kuna viimases on 11 C=C rühma.
UV-VIS SPEKTROSKOOPIA
1,3-butadieen
β-karoteen

## Slide 4: 6. INFRAPUNASPEKTROSKOOPIA

## Slide 5
ELEKTROMAGNETLAINED
Lainepikkus, m
Gammakiirgus
Röntgenkiirgus
UV-kiirgus
Mikrolained
IP-kiirgus
Nähtav valgus
Raadiolained
Piirkond | Lainepikkus, mm | Lainearv, cm-1
Lähi-IP (NIR) | 0,78 – 2,5 | 12 800 – 4000
Kesk-IP (MIR) | 2,5 – 50 | 4000 – 200
Kaug-IP (FIR) | 50 – 1000 | 200 – 10

## Slide 6
Spektroskoopia – on füüsikaharu, mis uurib kiirguse interaktsiooni ainega, s.t. kiirguse neeldumist, emissiooni ja hajumist.
Spektromeetria – spektroskoopia põhiline töövahend on spektromeeter.
FTIR
FT-IR – Fourier transformation infrared
IR-spektroskoopia
IP-spektroskoopia
FT-IP – Fourier’ transformatsioon infrapuna
SPEKTROSKOOPIA, SPEKTROMEETRIA

## Slide 7
Mõõdetakse analüüdi (molekulid) poolt neelatud infrapunakiirguse intensiivsust. Molekulaarspektroskoopia.
Vibratsiooni ehk võnkespektroskoopia.
Lainepikkus, lainearv. Lainearv (νˉ) – pikkusühikule mahtuv lainete arv, tüüpiliselt ühikuks cm-1.
Neeldumised spektris – molekulide üleminek madalamalt võnkenivoolt kõrgematele – võnkumiste ergastumine.
Paljusid võnkumisi saab siduda konkreetsete funktsionaalrühmadega.
INFRAPUNASPEKTROSKOOPIA

## Slide 8
LAINEARV, LAINEPIKKUS
2-Bromopropaan
Transmissioon, %
Neelduvus
Lainearv, cm-1
Lainearv, cm-1
10000 nm
2500 nm
20 000 cm-1 = 500 nm
50 cm-1 = 200 000 nm
10 cm-1 = 1 000 000 nm

## Slide 9
Valentsvõnkumised – muutub sideme pikkus.
Deformatsioonvõnkumised – muutub sidemete vaheline nurk.
VÕNKUMISTE TÜÜBID
Sümeetriline venitus
Mittesümeetriline venitus
Käärjas liikumine
Kiikumine
Õõtsumine
Väändumine

## Slide 10
Molekuli võnkumise ergastumiseks peab muutuma molekuli dipoolmoment.
Suurem dipoolmomendi muutumine = intensiivsem neeldumine.
Tüüpiliselt, mida polaarsem on rühm, seda intensiivsem spektrijoon talle IP-spektris vastab.
Sümmeetrilised kaheaatomilised molekulid (N2, O2, H2) ja üheaatomilised molekulid IP-kiirgust ei neela.
MOLEKULIDE VÕNKUMINE
Kaheaatomilise molekuli
dipoolmomendi muutus.

## Slide 11
Sama molekuli osa hõlmavad võnkumised kombineeruvad.
Kombineerumine on seda ulatuslikum, mida lähemal üksteisele ja sarnasema massiga need fragmendid on.
IP spektreid ei ole tüüpiliselt võimalik täielikult interpreteerida.
VÕNKUMISTE KOMBINEERUMINE
Ergastav laine
Molekuli
võnkumine
Amplituudmoduleeritud
signaal
Peale spektraalanalüüsi

## Slide 12
Mõõdetakse aine poolt neelatud kiirguse intensiivsust.
Erinevad ained neelavad erinevatel lainepikkustel kiirgust erineval määral.
Neeldumiste intensiivsus peegeldab aine hulka.
Maksimumide paiknemise ja kuju põhjal saab aineid identifitseerida.
SPEKTRITE INTERPRETEERIMINE
Polüstüreen
Akrülonitriil

## Slide 13
X–H heteroaatomiga
C–H
≡
=
üksikside
C≡C C≡N
C=O C=N C=C
“sõrmejälg”
N–H O–H
4000 3200 2800 2300 2100 1800 1500 1000 cm-1
CO2
2380
INFRAPUNASPEKTRID

## Slide 14
SPEKTRITE INTERPRETEERIMINE
IP võimaldab väga kiirelt saada uuritava
proovi koostise kohta infot.
Kindlamalt saab välistada.

## Slide 15
806 cm-1
848 cm-1
932 cm-1
1374 cm-1
NÄIDE – VETIKAPOLÜSAHHARIIDID

## Slide 16
Sidemed ei ole jäigad, vaid toimivad vedrudena, mille mõlemas otsas on mass.
Võnkesagedus sõltub sidet moodustavate aatomite massidest ning sideme tugevusest.
Väiksem mass = kõrgem võnkesagedus.
Venitusvõnkumised: C–H > C–C > C–N > C–O
Mida tugevam on side, seda kõrgem on võnkesagedus.
C≡C > C=C > C–C
C≡N > C=N > C–N
C≡O > C=O > C–O
spC–H > sp2C–H > sp3C–H
Tüüpilised tugevad signaalid:
–C=O –OH –NH2 –C≡N –NO2
SPEKTRITE INTERPRETEERIMINE

## Slide 17
sp3- ≡C-H ν= ~2900 cm-1 ( < 3000 cm-1), teravad, keskmine intensiivsus
sp2- =C-H ν= ~3100 cm-1 ( > 3000 cm-1), teravad, keskmine kuni madal int.
sp- –C-H ν= ~3300 cm-1, teravad, keskmine kuni tugev int.
HÜBRIDISATSIOON
sp3
sp2
sp

## Slide 18
Konjugeeritus vähendab kolmiksidemete või kaksiksidemete (C=C, C=O) venitussagedust, tüüpiliselt ~30 cm-1 võrra.
Kui resonantsi tõttu side pikeneb, võngub see väiksema sagedusega.
KONJUGEERITUS
Konjugeeritud ketoonid
C=O: ~1690 cm-1
Mitte-konjugeeritud ketoonid
C=O: ~1715 cm-1
C=O: ~1715 cm-1
C=O: ~1675 cm-1

## Slide 19
Kui induktsiooniefekt (elektronefekt) vähendab sideme pikkust, suureneb võnkesagedus.
INDUKTSIOON
Induktsiooniefekt
Resonantsefekt
X = NR2 nõrgem C=O side
X = Cl tugevam C=O side

## Slide 20
Vesiniksidemed põhjustavad sideme pikenemist.
Lahuste puhul põhjustavad spektrites laiasid, intensiivseid
signaale, gaasifaasis ei põhjusta signaalide laienemist.
Vesiniksidemed võivad interakteeruda teiste funktsionaalrühmadega ning alandada võnkesagedusi.
VESINIKSIDEMED
Transmissioon, %
gaasifaas 0,25M, CCl4 lahuses puhas vedelik
1-Heksanool CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH
O-H
venitus
O-H
venitus
terminaalne H-side
polümeerne H-side
polümeerne H-side
vaba O-H
venitus

## Slide 21
Molekulid, mis on üheaegselt vesiniksideme doonoriks ja aktseptoriks – vaid nõrgalt laienenud O-H signaal 3500–3600 cm-1 vahel.
VESINIKSIDEMED
O-H
venitus
C-O venitus
C=O venitus
H-C=O
venitus
H-side
Vanilliin
(CCl4 lahuses)
Transmissioon, %
Lainearv, cm-1

## Slide 22
Tsükli pingestatus põhjustab lainearvude kasvu.
Muutuse põhjustab väike muutus hübridisatsioonis – sidemete nurga vähenemisega muutub süsinikuaatom elektronegatiivsemaks ning vähem sp2 hübridiseerinuks (sidemete vaheline nurk < 120°).
TSÜKLI PINGESTATUS
C=O: 1815 cm-1 1775 cm-1 1750 cm-1 1715 cm-1 1705 cm-1

## Slide 23
IP KIIRGUSE ALLIKAD
He Ne Laser
Lainepikkus
Lainearv, cm-1
Kiirgusvõime
Deuteerium
Volfram
Hg-kaar
Globar
Nernst’i varras
90% ZrO2
7% Y2O3
3% Er2O3
2000 °C
SiC
1100 °C
Nikroomtraat:
80% Ni
20% Cr
Notes: Globar – silicon carbide rod of 5 to 10 mm width and 20 to 50 mm length which is electrically heated up to 1,000 to 1,650 °C.

## Slide 24
IP KIIRGUSE ALLIKAD
Tüüp | Meetod | Materjal | Näide | Laine-pikkus, µm | Märkus
Termiline radiatsioon | Takisti, kuumenemine elektrivoolu toimel | Volfram | Infrapunalamp | 1–2,5 | Pirni materjal
 |  | Nikroom Kantaal | Elektriline soojendi | 2–5 | 
 |  | SiC | Globar | 1–50 | Pinge, voolutugevus
 |  | Keraamika | Nernsti varras | 1–50 | Eelkuumutus
 | Sekundaarne kuumutus | Metall | Spiraalkuumuti | 4–10 | 
 |  | Keraamika | IRS lamp | 4–25 | 
 | Elektrilahenduse toimel kuumenemine | Süsinik | Süsinik kaarlahenduse lamp | 2–25 | Keskkonna-probleemid, tahm
Külm radiatsioon | Gaaslahendus | Hg, Cs, Xe | Hg lamp Xe lamp | 0,8–2,5 | Pirni materjal
Stimuleeritud emissioon | Laser | CO2, Ga, As ja Pb ühendid | CO2 laser InGaAsP laser PbSnTe laser | 9–11 1,1–1,5 6–7 | 

## Slide 25
INFRAPUNAKIIRGUST LÄBIVAD MATERJALID
Materjal | Transmis-sioon (cm-1) | Murdumis-näitaja | Peegeldu-mine | Kõvadus (Knoop) | Probleemid
SiO2 | 57k – 2800 | 1,46 | ~3,3 % | 461 | HF
Al2O3 | 66k – 2000 | 1,75 | ~7,3 % | 1370 | Happed, alused
Si | 10k – 100 | 3,42 | ~3,3 % | 1150 | HF, HNO3
CaF2 | 66k – 1200 | 1,40 | ~2,8 % | 158 | NH4+ soolad
BaF2 | 50k – 900 | 1,45 | ~3,3 % | 82 | Happed, NH4Cl
ZnS | 22k – 750 | 2,25 | ~15 % | 355 | Happed
Ge | 5k – 600 | 4,01 | ~36 % | 550 | Kuum H2SO4
NaCl | 28k – 700 | 1,52 | ~4,5 % | 15 | H2O, alkohol
ZnSe | 20k – 500 | 2,43 | ~17 % | 150 | Tugevad happed
AgCl | 23k – 400 | 2,00 | ~11 % | 10 | NH4OH
KBr | 33k – 400 | 1,54 | ~4,5 % | 7 | vesi, alkohol
CsI | 33k – 150 | 1,74 | ~7,3 % | 20 | vesi, alkohol
KRS-5 (TlBr/I) | 16k – 200 | 2,38 | ~17 % | 40 | kuum vesi, leelised
HDPE | 600 – 10 | 1,52 | ~4,5 % | 5 | -
Teemant | 45k – 10 | 2,40 | ~17 % | 7000 | 2500 – 1900 cm-1

## Slide 26
Lahusti valik IP spektroskoopias on väga piiratud.
Tüüpilised lahustid – vesi, alkoholid, atsetoon, alkaanid, aromaatsed süsivesinikud on enamasti kõlbmatud.
Mõnikord võimalik kasutada: CCl4, C2Cl4, CDCl3, CS2, freoonid, mineraalõlid.
Lahusti molekulis ei tohi olla sees vesinikuaatomit.
LAHUSTID
CDCl3
CS2
Lainearv, cm-1
Lainearv, cm-1
Neelduvus
Neelduvus
Vesi
Atsetoon
Neelduvus
Lainearv, cm-1
Neelduvus
Lainearv, cm-1

## Slide 27
IP kvantide energia on madal.
Ideaalse detektori omadused:
Kõrge tundlikkus
Kõrge signaal-müra suhe
Lai lainepikkuste ala
Lineaarsus
Kõrge kvantsaagis
Pimevool madal
Kiire reageerimisaeg
Stabiilsus
Kasutusmugavus
Vastupidavus, töökindlus
DETEKTORID
IP detektorite peamised tüübid:
Termilised
Püroelektrilised
Fotojuhtivusel baseeruvad
Pneumaatilised/fotoakustilised
Notes: Püroelektrilised – üks levinuim IP detektor spektromeetrites.
Püroelektrilised – kogu kristall omandab kindla temperatuuri.
Termilised (termoelektrilised) – üks osa detektorist on ühel temperatuuril, teine teisel. Toimivad vaid siis kui on temperatuuride vahe. Termoelektriline efekt – temperatuuride vahe muundatakse elektriks.
Pneumaatilised – gaasiga täidetud kamber, painduv diafragmamembraan, IP kiirguse neeldudes gaas paisub. Fotoakustilised – valguse neeldudes materjalis, tekib selles heli (rõhu muutus).

## Slide 28
Tüüpiliselt detektori elemendiks:
deuteeritud triglütsiinsulfaat – DTGS, püroelektriline detektor,
suhteliselt odavad, tundlikud, vastupidavad.
2 peamist probleemi: „aeglane“ detektor, suhteliselt suur müra.
Levinuimad akna materjalid:
KBr ja ZnSe.
Tüüpiliselt 1 mm küljepikkusega ruut.
Sobilikud tavapäraseks analüüsiks, kuid ei ole piisavalt head nt infrapunamikroskoopias kasutamiseks.
DETEKTORID – DTGS
IP-d läbilaskev aken
IP kiirgus
Fokuseeriv
peegel
Detektori element
Elektriühendus

## Slide 29
MCT – elavhõbekaadmiumtelluriid (HgCdTe) detektori element.
Tüüpiliselt 250 µm küljepikkusega ruut.
Võrreldes DTGS elemendiga:
~4 x kiirem;
~10 x vähem müra.
Kallis, pidev vedela lämmastiku vajadus.
Peamine kasutus infrapunamikroskoopias.
DETEKTORID – MCT
Vedel N2
IP-d läbilaskev aken
MCT detektori
element
Termos

## Slide 30
Lainearv, cm-1
D*, cm Hz1/2 W-1
Mikronit
UV Nähtav Lähi-IP Kesk-IP Kaug-IP

## Slide 31
Võimalik kasutada välist kalibratsiooni polüstüreeniga, tüüpiliselt kasutusel 1601 cm-1 spektrijoon.
KALIBRATSIOON – POLÜSTÜREEN
Lainearv, cm-1
Neelduvus
1601 cm-1
Polüstüreeni spekter

## Slide 32
Dispersiivsed (monokromaatoriga) – klassikaline, sama tüüpi ehitusega nagu kahekiireline UV-Vis spektrofotomeeter, tänapäeval enam praktiliselt ei toodeta.
Fourier’ teisendusel (FT) põhinev – tänapäeval täielikult domineeriv.
Mittedispersiivsed (ND) – filtritel baseeruvad, enamasti gaasianalüsaatorid.
IP SPEKTROMEETRITE TÜÜBID

## Slide 33
MONOKROMAATORIGA SPEKTROMEETRID
Kiirgusallikas
Difraktsioonvõre
Detektor
Peeglid
Detektor
Proov
Ava
Difraktsioonvõre
Kiirgusallikas

## Slide 34
Registreeritakse kiirguse võngete profiil (signaali intensiivsuse muutus ajas) – saadakse interferogramm (aja teljel spekter).
Interferogrammile rakendatakse Fourier’i teisendus ja saadakse tüüpiline infrapunaspekter (sageduse teljel spekter).
Michelsoni interferomeeter – võimaldab kirjutada kiirguse käik üles ning saada aja teljel spekter.
FT-IP SPEKTROMEETER
Interferogramm
Arvuti
Spekter
FT
arvutused
Lainearv, cm-1
Transmissioon, %
Polüstüreen

## Slide 35
Resolutsioon: tüüpiliselt 4 cm-1.
Skaneeringute arv: tüüpiliselt 8, 16 või 32.
Spektri ulatus: sõltub masina konfiguratsioonist ja mõõtmise eesmärgist.
Proovi kogus.
FT-IP MÕÕTMISE PARAMEETRID
1 skaneering
50 skaneeringut
200 skaneeringut

## Slide 36
KBr tablett – kvalitatiivne analüüs, odav.
Polümeerkiled – kohati raske valmistada.
Vedelikukile – piiratud vedelikud.
Lahus – kvantitatiivne analüüs, lahusti valimise probleem.
Gaasiküvett – tavalised ja paljude peegeldustega (võimaldab mitmemeetriseid analüüdi kihipaksusi).
Peegeldus-spektroskoopia:
Nõrgendatud täielik sisepeegeldus, ATR – Attenuated total reflectance.
Difuusne peegeldus.
IP-mikrospektroskoopia: üliväiksed proovid, kaardistamise võimalus.
PROOVIDE KUJU

## Slide 37
DIFUUSNE PEEGELDUS
Difuusne peegeldus pulbrilt
Lainearv, cm-1
Segatud KBr pulbriga
Puhas aspirin
Aspirin
Lainearv, cm-1
Väga peen pulber
Jämedateraline pulber
Glütsiin
IP allikas
Detektor
Proov

## Slide 38
Puudused:
spektrijoonte suhtelised intensiivsused erinevad läbiva kiire režiimis registreeritus;
mõnevõrra võivad muutuda spektrijoonte lainepikkused.
Puudused on korrigeeritavad erinevate korrektsioonialgoritmidega.
ATR
Proov
Sisenev kiir
Väljuv kiir
ATR kristall
Kiir proovis (0,5-2 µm)
Eelised: kiire, proovi ettevalmistamine praktiliselt puudub, spektreid saab võtta praktiliselt kõigist ainetest.
Täielik sisepeegeldus
Kriitiline nurk
Õhk
Vesi

## Slide 39
Võeti kasutusele 1960-aastatel. Tänapäeval väga laialt levinud.
Proovi ja ATR kristalli kontakt peab olema võimalikult hea.
Kristalli murdumisnäitaja peab olema oluliselt suurem kui proovil – vastasel juhul kiirgus neeldub proovis.
ATR
Proov
Sisenev kiir
Väljuv kiir
ATR kristall

## Slide 40
ATR – SIGNAALI TUGEVUS
Lainearv, cm-1
Neelduvus
10 peegeldumist
1 peegeldus
Karastusjook
Lainearv, cm-1
Neelduvus
Poorne vaht
Tugeva rõhu rakendamine
Nõrga rõhu rakendamine