# Laboratoorne töö nr. 	8
Võnkeringi uurimine

### Töö eesmärk:

Võnkeringi vooluresonantsi uurimine.

### Töövahendid:

Science Workshop interfeis SW700, võimsusvõimendi (Power amplifier), pingesensor, juhtmed, võnkering.

### Töö käik, teoreetiline osa:

Vahelduvvoolu korral on voolutugevuse amplituud Io seotud pingeamplituudi Uo ja vooluahela (antud juhul võnkeringi) näivtakistusega Z järgmiselt:

| , | ( 8.1 ) |
| --- | --- |

kus näivtakistus määratakse järgmiselt:

| , | ( 8.2 ) |
| --- | --- |

XL – induktiivtakistus, XC – mahtuvustakistus. Nagu seosest (8.1) näha, on voolu amplituud maksimaalne, kui näivtakistus on minimaalne. Valemi (8.2) põhjal võime väita, et selleks peavad ahela mahtuvus- ja induktiivtakistused olema võrdsed:  . Siit saame, et selleks peab sagedus olema võrdne nn resonantssagedusega:

| . | ( 8.3 ) |
| --- | --- |

Sel juhul on Z=R. ((=2(f, f – sagedus)

Antud töös uurime võnkeringi (joonis 1) resonantssagedust arvuti abil.

Joonis 1.

Pingegeneraatoriks on meil võimsusvõimendi, millega genereeritava pinge sagedust ja amplituudi on arvuti abil kerge muuta. Pingesensoriga (voltmeeter) mõõdame pingelangu

### Katsetused:

- Ühenda SW interfeis arvuti külge, lülita esmalt sisse interfeis, siis arvuti.

- Ava programm Science Workshop, selles fail C:\SCIWKSHP\Library\PHYSICS\P45_lrcc.sws.

- Ühenda võimsusvõimendi analoogsisendisse A, pingesensor sisendisse B. Lülita võimsusvõimendi sisse. Ühendage pingesensor skeemil takisti otstele. Sel juhul on mõõdetav pinge seotud voolutugevusega järgmiselt: , kus UR on pingelang takistil.

- Avatud SW-dokumendil on lahti signaalgeneraatori ning ostsilloskoobi aknad. Ostsilloskoop kuvab ekraanile kaks mõõdetavat graafikut: väljundpinge (Out) ja pingesensoriga mõõdetava pinge (B).

- Signaalgeneraatori abil saab muuta võimsusvõimendiga genereeritava pinge amplituudi (amplitude - vaikimisi 1.490V) ja sagedus (frequency - vaikimisi 10Hz). Signaalgeneraator on seadistatud rezhiimile Auto, st alustab tööd, kui vajutada Setup-aknas MON või REC ning lõpetab töö automaatselt STOP või PAUSE nupule vajutamisel.

- Pange kokku võnkering takistusega 10( ning mahtuvusega 100(F. Pange ka pooli südamik pooli sisse. Ühendage võimsusvõimendi võnkeringi ahelasse ning pingesensor takisti otstele.

## Andmete kogumine

- Andmete kogumiseks ja salvestamiseks lülitage sisse nupp MON. Smart Cursori nupu () abil saate kätte pingelangu maksimumi takistusel UR (ilmselt roheline). Selle väärtus ilmub sisendi B kõrvale.

- Kandke andmed tabelisse 1.

| Sagedus f(Hz) | 10 | 20 | … | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UR (V) |  |  |  |  |
| I (A) |  |  |  |  |

- Joonistage saadud andmete põhjal graafik I=I(f) – horisontaalteljele kandke sagedus, vertikaalteljele voolutugevus.

- Leidke vooluamplituudväärtusele vastav sagedus f. Seejärel korrake katset sageduse f  ümbruses, et leida resonantssagedus 1 Hz täpsusega.

- Leidke valemi (8.3) abil pooli induktiivsus L.

- Koostage vooluring mingite teiste mahtuvuse ning takistuse väärtuste korral. Korrake mõõtmisi ning leidke resonantssagedus fres antud võnkeringi jaoks.

Leidke (res=2(fres ning võrrelge seda valemi (8.3) abil leitud teoreetilise väärtusega (teor. Leidke teoreetilise ja katselise resonantssageduse (() suhteline viga.

### Töö aruanne:

Töö aruanne peab sisaldama töös kasutatavaid valemeid, võnkeringi skeemi, tabeleid mõõdetud suurustega, graafikuid mõlema mõõtmiste seeria jaoks ja arvutusi.

### Lisaküsimused:

- Kuidas mõjutab pooli südamik pooli induktiivsust? Resonantssagedust?

### Millise mahtuvuse (suurem, väiksem) korral on antud võnkeringi (fikseeritud induktiivsus) resonantssagedus suurem?